## Slide 1
Blockschaltbild: Client-Server-Architektur – Smarte Mülltonne
CLIENT – Raspberry Pi Pico 2 W
(MicroPython · GlobalController · State Machine)
Sensorik
5× KY-033 Liniensensoren (IR)
HC-SR04P Ultraschall (Front)
HC-SR04P Ultraschall (Deckel)
GPIO-Eingänge
User Interface
RGB-LED (Status)
Buzzer (Akustik)
Start-Taster (grün) / Stopp (rot)
GPIO-Eingänge / -Ausgänge
GlobalController (State Machine)
STANDBY
LINE_FOLLOWING
OBSTACLE
ARRIVED
WAIT_AT_STREET
LINE_LOST
Antrieb
L298N H-Brücken-Treiber
2× DC-Motor (PWM)
Raupenfahrwerk
Regelung
PDController (kp, kd)
Gewichtete Positionsberechnung
Lenkkorrektur
WiFi-Modul (integriert im Pico 2 W)
Hard-Offline während Fahrt · Reconnect nach Ankunft · TCP-Socket
SERVER – macOS (MacBook)
(Python 3 · Threaded TCP-Server · MissionControl)
mac_server.py – Threaded TCP-Server
Verbindungsannahme
Thread-Verwaltung (Client)
Inactivity-Timeout
Logging / Konsole
MissionControl – Missionslogik
STATUS_MONITORING
STATUS_PLANNING
STATUS_ON_MISSION
STATUS_WAIT_EMPTYING
Einsatzplanung · Reconnect-Optimierung · Timeout-Logik · ACK-Verwaltung · Self-Healing
Datenverarbeitung & Auswertung
Füllstandsauswertung
Statusprotokollierung
Zukünftig: Müllkalender-Integration
WLAN-Interface (macOS)
TCP-Port · Mehrere simultane Verbindungen · Heartbeat-Überwachung
Kommunikation
TCP / WLAN
Client → Server
Heartbeat: STATUS: [state]
alle 2 Sekunden (Standby)
Events: Füllstand > 95 %, Tastendruck, Statusmeldung
Server → Client
CMD_GOTO_STREET
CMD_RETURN_HOME
ACK-Handshake
Client: ACK → Server: ACK_RECEIVED
Client-Daten
Server-Daten
Kommunikation (bidirektional)
WLAN/WiFi-Schicht
Hard-Offline aktiv während Fahrt